## Slide 1: 数字万用表
2018年9月21日星期五

## Slide 2
题目要求
01
CONTENTS
目录
推荐方案
02
验收方式
03

## Slide 3: 题目要求
01
设计并制作一台数字多用表，具有测量电阻、电容、电感，交流/直流电压功能，示意框图如下

## Slide 4
RLC测量
电阻：测量范围100Ω～1MΩ
电容：测量范围100pF～10000pF
电感：测量范围100μH～10mH
以上测量精度：±5%
1
电压测量
直流电压：测量范围0~15V测量精度±0.05%。
交流有效值：测量波形为正弦波，量程200mV、2V, 频率范围10Hz~100kHz，无直流偏置，输入阻抗大于10MΩ，测量精度±0.8%。
2
基本要求
测量速度≥2次/s
Notes: 电压测量数据为模拟邀请赛指标

## Slide 5
发挥要求
测量范围：
电阻测量范围增加0~100Ω量程, 基本要求中电阻测量精度提高为0.5%
交流电压波形为任意交流信号，最高次谐波不高于100kHz,存在直流偏置不大于±500mV
交流电压档尽量拓宽频率范围，达到5MHz本项满分
测量量程自动转换

## Slide 6: 参考方案
02

## Slide 7: 电阻测量
直流电桥测电阻
恒流源测电阻

## Slide 8: 电容测量
NE555震荡电路
测量充电时间

## Slide 9: 电感测量

## Slide 10
低频段
AD采集一个周期内的数据，直接进行有有效值计算
高频段
集成有效值计算芯片 AD637 可以直接计算交流有效值
注意发挥要求，信号存在直流偏置
交流有效值测量

## Slide 11: 验收要求
03
设计报告 | 项目 | 应包括的项目 | 分数
 | 系统方案 | 比较与选择方案描述 | 3
 | 理论分析与计算 | 测量方案选取元器件参数计算提高精度的措施 | 8
 | 电路与程序设计 | 电路设计程序设计 | 4
 | 测试方案和测试结果 | 测试方案及测试条件测试结果完整性测试结果分析 | 3
 | 设计报告结构及规范性 | 摘要正文结构图表的规范性 | 2
 | 小计 |  | 20
基本要求 | 完成电阻测量 |  | 5
 | 完成电容测量 |  | 8
 | 完成电感测量 |  | 10
 | 完成直流电压测量 |  | 5
 | 完成直流电压测量 |  | 12
 | 小计 |  | 40
发挥要求 | 完成发挥要求（1） |  | 20
 | 完成发挥要求（2） |  | 10
 | 完成发挥要求（3） |  | 25
 | 测量量程自动转换 |  | 5
 | 小计 |  | 60
合计 |  |  | 120